附件1

典型有限空间警示语句列举

| 有限空间种类 | 有限空间名称 | 主要危害因素与后果 | 警示语句 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密闭设备 | 船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器 | 缺氧，一氧化碳（CO）中毒，挥发性有机溶剂中毒，爆炸 | 当心中毒、当心缺氧、当心爆炸、注意通风 |
|  | 冷藏箱、管道 | 缺氧 | 当心缺氧、注意通风 |
|  | 烟道、锅炉 | 缺氧，一氧化碳（CO）中毒 | 当心中毒、当心缺氧、注意通风 |
| 地下有限空间 | 地下室、地下仓库、隧道、地窖 | 缺氧 | 当心缺氧、注意通风 |
|  | 地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道 | 缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸 | 当心中毒、当心缺氧、当心爆炸、当心坠落、注意通风、必须系安全带、必须戴防毒面具 |
| 地上有限空间 | 储藏室、温室、冷库 | 缺氧 | 当心缺氧、注意通风 |
|  | 酒糟池、发酵池 | 缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸 | 当心中毒、当心缺氧、当心爆炸、注意通风、必须戴防毒面具、必须系安全带 |
|  | 垃圾站 | 缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸 | 当心中毒、当心缺氧、当心爆炸、注意通风、必须戴防毒面具 |
|  | 粮仓 | 缺氧，磷化氢（PH3）中毒，粉尘爆炸 | 当心中毒、当心缺氧、当心爆炸、注意通风、必须戴防毒面具 |
|  | 料仓 | 缺氧，粉尘爆炸 | 当心缺氧、当心爆炸、注意通风 |

注：此表仅供参考，各单位可结合本单位有限空间作业场所实际情况和行业规范有关要求，自行选择相关警示标志进行设置。