2006—2007年北京市新农村建设

# 地形图测绘技术要求

（2006年11月）

第一章  任务概况

1.1测绘方法

根据地理位置和现有的技术条件，平原地区采用航空摄影测量的方法，山区采用全站仪野外数字测量的方法。

1.2 测区范围

所测绘村庄建设用地向外扩展约100米。

1.3 作业依据

1.3.1 《城市测量规范》CJJ8-99

1.3.2 《地形图图式》市测绘院1988年3月

1.3.3《新增地形图图式》市测绘院1992年

1.3.4 《北京市基础数字地形图技术规则》YBJ003-1999

1.4 主要工作内容

平面及高程控制测量；1/2000地形图测绘。

第二章  测区概况

本次测图的村庄有平原和山区,部分村交通不便，控制点稀少,需要做GPS点和高程控制。

第三章  已有资料情况

3.1市测绘院2002、2003年绘制的1：10000地形图。

3.2市测绘院的三角点和水准点。

3.3 市测绘院为市土地局测设的GPS四等网。

第四章  地形测量(野外人工测绘部分)

4.1 主要规格和精度指标

4.1.1采用北京市独立坐标系统和北京市地方高程系统，按北京市地方分幅编号。当村落面积小于1.5平方公里时,成果可以按独立分幅,以村名作为图名和数据文件名。

4.1.2 地形图基本等高距平地和丘陵为1.0m,山地为2 m。

4.1.3 地物点平面点位中误差主要地物为1：2000地形图图上0.5mm，次要地物图上 0.75 mm。

高程注记点高程中误差0.15m,等高线中误差1/3等高距。

4.1.4同一村落内用一种等高距。

4.1.5测绘1：1000地形图平面及高程精度按1：2000地形图精度执行。

4.2 作业方法为原则上用全站仪数字化测图,有条件的单位可以使用GPSRTK测量;大平板测图可作为空旷地区的辅助方法。

4.3 图根控制

4.3.1 每个村庄应设置不少于3个固定的测量控制点，以利于村庄规划建设的展开。固定控制点编号用汉字村庄名加序号1，2…；二级导线编号为村名拼音字头+（线号）线号用大写英文字母表示，如：yfd(A)；三级导线编号为村名拼音字头+[线号]线号用阿拉伯字母表示；图根导线编号为村名拼音字头+（线号）线号用阿拉伯字母表示。

4.3.2 布设GPS控制点精度不低于二级导线。山区可用GPS测量的北京地方高程,联测三个以上高级点并拟合计算高程值。

可以利用市测绘院GPS测绘服务系统设置二级导线及图根控制点，利用北京精化大地水准面成果进行图根高程测量与计算。

4.3.3 导线测量技术规格见下表

| 等级 | 附合线长度 | 平均边长 | 仪器DJ6 | 方位角闭合差 | 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 3km | 200m | 2测回 | ±24″ | 1/6000 |
| 四 | 2km | 150m | 1测回 | ±40″ | 1/4000 |

绝对闭合差0.5m。

图根导线使用不低于DJ6型经纬仪，测距仪不低于Ⅱ级精度；图根导线允许附合二次。

4.3.4 图根高程用不低于DS3型水准仪施测，附合不超过三次，线长一般不超过8km，闭合差不超过±40mm(±12mm)，L单位为km，n为测站数，仪器至前后尺距离小于100m 。

4.3.5山地图根高程可以采用光电测距三角高程测量。单向观测二测回, 对向观测一测回;仪器高、棱镜高量至毫米;附合线路闭合差±40mm（L以KM为单位）。

4.3.6 图根测量无论采用何种方法都必须保留原始纪录（电子文件）。

4.3.7 图根点的密度不小于8 点/幅。

4.4 测图

4.4.1 高程注记点一般每格不少于6个。

4.4.2楼房、学校、医院、乡村企业、乡村公共事业要实测。农村居民区实测显示。错拐实地小于40㎝可不表示。

4.4.3垃圾场要测绘,村庄外围的较大的牲圈要表示。

4.4.4独立地物要详尽表示。

4.4.5 详尽显示各级道路及附属建筑物。公路图上每隔10㎝测注高程点。大车路按符号表示。

4.4.6永久性电力线、通讯线要表示。通讯线入户的杆可舍掉。

4.4.7水系及其水工建筑物要表示。要测绘水源井；河渠宽度小于图上1MM的不表示，1MM以上的用双线表示，水涯线以施测时为准，当水涯线接边高程矛盾时应将低水位的高程点擦去，水涯线顺接；鱼塘不绘水涯线，用相应符号显示。水渠不绘水涯线,详细测绘渠岸及边坡,每幅图测2-3个渠底高。

4.4.8地貌及土质：土垄宽度大于1MM的用双线表示，小于1MM的不表示，干沟、冲沟、雨裂宽度小于1MM的不表示，大于1MM的用双线表示。用等高线、高程点、符号和注记显示地形地貌。坡坎要测高程或测注比高。

4.4.9植被:树林、苗圃、果园详细测绘范围;古树、挂牌树逐棵表示,其它零散树木根据图面载荷尽量显示。

4.4.10要详尽调注地理名称，字迹工整易读，使用规范汉字。检查人员应与区县挂图对照。

4.4.11 地形测图要做到下站检查上站的地形地物，站站清，幅幅清。前尺员要看图面，检查连线正确与否。

4.4.12要做好自检和图幅接边。

第五章  数字地形图要求

5.1 字型、字体设置

数字: autocad 系统提供的字型文件。

5.2 作业单位应按“区县、镇（乡）、村”建立文件目录，文件夹内按1：2000（1：1000）地形图号排列。不同的1：10000地形图图幅要分设目录。

5.3 自由分幅的地形图应上交一套北京地方分幅的数据文件。

第六章  检查与验收

6.1测前要认真学习规范图式设计书，仪器要检查合格才能投入作业，作业中使用合格、适用的材料，新作业员要培训上岗。

6.2作业人员要认真执行技术标准，把作业的好坏上升到有关职业道德的高度来认识。

6.3严格执行两级检查和院验收制度，检查验收中发现的问题，作业单位要认真纠正，不合格产品退作业员重做。

6.4作业单位应认真编写技术总结,并随产品上交归档。

6.5 最终检查比例外业5—10%,内业100%。检查依据为《测绘产品检查验收规定》CH 1002-95、《测绘产品质量评定标准》CH 1003-95、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T18316-2001。

第七章  上交资料

7.1任务书(质量策划表)

7.2技术设计书;导线、水准测算手薄。

7.3技术总结、检查报告、导线网图、结合表、精度统计表。

7.4墨线回放图。

7.5 1:2000	DWG文件（autocad14）、元数据文件。

7.6地形图责任制表。